MICROCOCUS LYSODEIKTICUS

46ב

בגרות 3 יח' תש"ע

נא לשמור את החומרים בהקפאה

הערכה מכילה:

1)	בופר תריס – 6.05 גרם.

2)	ליזוזים - 10 מ"ג.

3)	מיקרוקוקוס ליזודיקטיקוס- 125מ"ג.

אופן ההכנה:

1)	להכנת בופר תריס 7.5 pH, הכנס 6.05 גרם בופר תריס ל- 125 מ"ל מים מזוקקים והוסף 40 מ"ל 1N HCl, השלם לנפח סופי של 250 מ"ל ע"י הוספה של מים מזוקקים.

2)	הכנס 10 מ"ג ליזוזים ל- 50 מ"ל תמיסה NaCl 0.85% (סליין). מתקבלת תמיסה של 0.02% ליזוזים.

3)	הכנס125  מ"ג מיקרוקוקוס ליזודיקטיקוס (תאים יבשים) ל- 150 מ"ל תמיסת בופר תריס (תאים יבשים) ל- 300 מ"ל תמיסת בופר תריס.

הערה:     יש לשים לב ל- pH הבופר תריס. במידה

וה- pH אינו מגיע ל- 7.5 לאחר הוספת 1N HCL, יש להוסיף בזהירות HCL מרוכזת עד לקבלת ה- pH הרצוי.