בופר תריס

הכנת תמיסה של  [ Tris[Hydroxymethyl Aminomethane בריכוז של M0.1 (mM 100):

אופן הכנה:

- הוסף כמות של 1.2 גרם ל-50 מ"ל מים מזוקקים.

- כדי לקבל ערכי pH מתאימים (לפי דרישות הניסוי ובטווח בין 7-9pH ) הוסף באיטיות  4-6 מ"ל של תמיסת HCl  N1.

- אם יש pH מטר – כדאי לבצע מעקב אחר שינוי דרגת הpH תוך כדי הוספת החומצה (HCl).

- אם אין pH מטר – בדוק מדי פעם את דרגת הpH על ידי טפטוף טיפה על ניר pH  מתאים.

- הוסף לטפטף טיפות מתמיסת ה-HCl עד לקבלת דרגת ה-pH הרצויה על פי דרישות הניסוי.

- השלם את נפח התמיסה לנפח סופי של 100 מ"ל ע"י הוספת מים מזוקקים.

הערות

- במידה ואינך משתמש בכל הבופר המוכן מיד – רצוי לשמור בקירור (לזמן קצר 2-4 ימים) או בהקפאה (לזמן ארוך יותר).

- ניתן להשתמש בריכוזים נמוכים יותר של הבופר – על פי דרישות הניסוי, על ידי מיהול התמיסה שהוכנה לריכוז המתאים.