MICROCOCUS

LYSODEIKTICUS

52א

נא לשמור את החומרים בהקפאה

בגרות 5 יח' שנת תש"ע  ל-10 קבוצות

הערכה מכילה:

1)	בופר תריס – 6.05 גרם.

2)	ליזוזים - 12 מ"ג.

3)	מיקרוקוקוס ליזודיקטיקוס 210 מ"ג.

אופן ההכנה:

1)	להכנת בופר תריס 7.5 pH, הכנס 6.05 גרם בופר תריס ל- 125 מ"ל מים מזוקקים והוסף 40 מ"ל 1N HCl, השלם לנפח סופי של 250 מ"ל ע"י הוספה של מים מזוקקים.

2)	הכנס 12 מ"ג ליזוזים ל- 60 מ"ל תמיסה NaCl 0.85% (סליין). מתקבלת תמיסה של 0.02% ליזוזים.

3)	הכנס 210  מ"ג מיקרוקוקוס ליזודיקטיקוס (תאים יבשים) ל- 250 מ"ל תמיסת בופר תריס.

הערה:     יש לשים לב ל- pH הבופר תריס. במידה

וה- pH אינו מגיע ל- 7.5 לאחר הוספת 1N HCL, יש להוסיף בזהירות HCL מרוכזת עד לקבלת ה- pH הרצוי.