אוניברסיטת בר-אילן / ביה"ס לחינוך

צוות  הביולוגיה

# הוראות השימוש בלשוניות לבדיקת חיידקים במים

יש להחזיק את הלשוניות באריזה המקורית סגורה בטמפ' החדר עד לשימוש.

בדיקת המים

יש להוציא את הלשונית מהמכל ולטבול אותה במים הנבדקים עד לקצה העליון של האגר, להשהות במצב זה מספר שניות. לאחר מכן להוציא את הלשונית מהמים, לשחרר את עודפי המים ע"י ספיגת הטיפות העודפות מתחתית הלשונית מבלי לגעת באגר (לא לנער).

להכניס את הלשונית חזרה למכל שלה, לסגור ולהעביר במצב מאונך (עומדת) לאינקובטור לטמפ' של 37°c   למשך 24 שעות.

הלשוניות מיועדות לבדיקת זיהום כולל ע"ג משטח האגר הבהיר ובדיקת E. coli ע"ג המשטח הכהה.

במידה ובודקים קוליפורמים צואתיים (פקליים) יש להכניס לטמפ' של  44.5°c ל- 24 שעות.

קבלת מושבות ורודות ע"ג המשטח הכהה מעידה על המצאות החיידקים הנ"ל במי הבדיקה.

אסור לפתוח את המכלים עם הלשוניות לאחר שנטבלו במים הנבדקים!!

הלשוניות אינן מתאימות לבדיקת מי שתיה.

לצורך קביעת מצב זיהום חיידקי של המים, יש להשוות את מספר המושבות ע"ג הלשונית ללוח המצורף לקביעת מידת הזיהום.

קריטריונים לאיכות מי שתיה:

ספירה כללית - פחות מ- 100 מושבות ל- 1 מ"ל מים.

קוליפורמים לא פתוגניים - פחות מ- 2.2 מושבות ל- 100 מ"ל מים.

קוליפורמים פתוגניים - נוכחותם אסורה באופן מוחלט במי שתיה!!!

בסיום השימוש בלשוניות חובה להכניסן לשקית עיקור biohazard ולעקרן במכשיר עיקור ורק אח"כ להשליך לאשפה.

אוניברסיטת בר-אילן / ביה"ס לחינוך

צוות  הביולוגיה